## Slide 1: ARDUINO 2020, vežbe 4
Namenski Računarski sistemi

## Slide 2: Vežba 4: Analogni UI i PWM
Potenciometar (slider) nam predstavlja analogi ulaz
Za rad sa potenciometrom koriste se analogni pinovi A0, A1, A2, A3, A4 i A5
Funkcije za rad sa analognim ulazima/izlazima:
  analogRead(pin) – vraća vrednost analognog ulaza iz intervala [0..1023]
  analogWrite(pin, val) – postavlja vrednost na analogni izlaz na vrednost val iz intervala [0..255]. Ukoliko je izlaz digitalni, tada za vrednosti 0..127 postavlja LOW, a za vrednosti 128-255 na HIGH
Ostale korisne funkcije:
  map(val, p1, k1, p2, k2) – skalira vrednost val iz intervala [p1, k1] na interval [p2, k2]

## Slide 3: Vežba 4: Broj lampica
Zadatak 1: Napisati program koji sa potenciometra čita vrednost ulaza i tu vrednost ispisuje na 6 lampica. Broj upaljenih lampica treba da bude srazmeran jačini ulaznog signala
  Potenciometar zakačiti na analogni ulaz A0
  Lampice zakačiti na digitalne izlaze na pinovima 8..13

## Slide 4: Vežba 4: DC motor
Zadatak 2: Napisati program koji sa potenciometra čita vrednost ulaza i vrti DC motor brzinom koja je srazmerna jačini ulaza
  Potenciometar zakačiti na analogni ulaz A0
  DC motor zakačiti na pinove 5 i 6 (06-Pwm, 05-Enc)
DC Motor
  Rotira se srazmerno ulaznoj brzini (0..255)
  Postoje 2 verzije
    980Hz, koristi pinove 5 i 6
    490Hz, koristi pinove 3, 9, 10, 11

## Slide 5: Vežba 4: Analogni UI i PWM
PWM (pulse-width modulation) signal predstavlja signal kod kojeg se jačina analognog signala zamenjuje dužinom trajanja digitalnog signala
Primer: ukoliko je signal jačine 75% od maksimalne jačine, tada se na izlazu daje signal u dužini od 75% ukupnog vremena predvidjenog za signal. Ako signal traje 6 sekundi, tada će izlaz biti uključen 4.5 sekunde, a 1.5 sekundi isključen
4.5 s
1.5 s
6 s

## Slide 6: Vežbe 4
Zadatak 3: Napisati program koji sa potenciometra čita vrednost ulaza i tu vrednost ispisuje na digitalni izlaz (lampica, pin 2).
Umesto funkcije analogWrite(), razviti svoju PWM funkciju, shodno sledećim zahtevima:
  Širina osnovnog PWM impulsa (bita) je konfigurabilna, i jednaka umnošku od 1ms. Inicijalno, postaviti širinu osnovnog PWM impulsa na 6 milisekundi sekundi
  Period PWM jednak je trajanju 1000 osnovnih PWM impulsa
  Promena vrednosti očitane sa potenciometra menja odnos signal/pauza

## Slide 7: Vežbe 4
Domaći zadatak: Napisati program koji sa potenciometra čita vrednost ulaza i tu vrednost ispisuje na digitalni izlaz (lampica, pin 2). Omogućiti da lampica blinka brzinom srazmernoj jačini analognog ulaza.
Primer: Ako je jačina ulaza 0, tada lampica blinka 1 put u sekundi, a ako je ulaz 255, tada lampica blinka 10 puta u sekundi.